## Slide 1: Akkumulátorok
Fajták

## Slide 3: 182,183,

## Slide 14: 184, 186, 187,191,193,

## Slide 33
Előnyök | Hátrányok
Nagy energiasűrűség | Működtetése felügyeleti elektronikát igényel (BMS)
Magas cellafeszültség (3,6 V) | Magas ár
Nagy teljesítmény | Nem megfelelő használat esetén robbanást is okozhat
Jó energetikai hatásfok | A lítium ritka földfém
Alacsony önkisülés | Hosszú távú használati tapasztalatok (>20 év) nem állnak rendelkezésre
Hosszú élettartam | 
Széles üzemi hőmérséklet tartomány | 

## Slide 38
Lítium-kobalt-dioxid (LiCoO2)
LiCoO2 | 
Névleges cellafeszültség | 3,6 V (3 – 4,2)
Kapacitás | Akár 240 Wh/kg
Töltés | 0,7 – 1 C (tipikus töltési idő 3 óra)
Kisütés | 1 C
Élettartam | 500 – 1000 töltési ciklus
Alkalmazási terület | Mobiltelefonok, laptopok

## Slide 39
Lítium-mangán-oxid (LiMn2O4)
LiMn2O4 | 
Névleges cellafeszültség | 3,7 V (3 – 4,2)
Kapacitás | 150 Wh/kg
Töltés | 0,7 – 1 C, gyors töltéssel akár 3C
Kisütés | 10 C
Élettartam | 300 – 700 töltési ciklus
Alkalmazási terület | Kézi szerszámgépek, nagy teljesítményű orvosi eszközök.

## Slide 40
Lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid (LiNiMnCoO2 vagy NMC)
LiNiMnCoO2 | 
Névleges cellafeszültség | 3,7 V (3 – 4,2)
Kapacitás | akár 220 Wh/kg
Töltés | 0,7 – 1 C (tipikus töltési idő 3 óra)
Kisütés | 2 C
Élettartam | 1000 – 2000 töltési ciklus
Alkalmazási terület | Nagy teljesítményű számítógépek, kerékpárok, szerszámgépek

## Slide 41
Lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid (LiNiCoAlO2 vagy NCA)
LiNiCoAlO2 | 
Névleges cellafeszültség | 3,6 V (3 – 4,2)
Kapacitás | Akár 300 Wh/kg
Töltés | 0,7 C
Kisütés | 1 C
Élettartam | 500 töltési ciklus
Alkalmazási terület | Kis teljesítményű orvosi eszközök, világítástechnika

## Slide 42
Lítium-titán (Li4Ti5O12)
Li4Ti5O12 | 
Névleges cellafeszültség | 2,4 V (1,8 – 2,85)
Kapacitás | 80 Wh/kg
Töltés | 1 C, gyors töltéssel akár 5C
Kisütés | 10 C folyamatos és 30 C impulzusüzemben
Élettartam | 3000 – 7000 töltési ciklus
Alkalmazási terület | Szünetmentes tápegységek, elektromos autók (pl.: Mitsubishi i-MiEV)

## Slide 43
Lítium-vas-foszfát (LiFePO4)
Li4Ti5O12 | 
Névleges cellafeszültség | 3,2 V (2,5 – 3,65)
Kapacitás | 120 Wh/kg
Töltés | 1 C (tipikus töltési idő 3 óra)
Kisütés | 1 C folyamatos és 25 C impulzusüzemben
Élettartam | 1000 – 2000 töltési ciklus
Alkalmazási terület | Mobiltelefonok, laptopok

## Slide 44
A li-ion akkumulátorok alkalmazása az autóiparban

## Slide 46
Modell | Akkumulátor típusa és kapacitása | Töltési idő
Toyota Prius PHEV | 4.4 kWh, Li-ion. Hatótáv: 18km tisztán elektromos módban | 1,5 óra konnektorról (230 V, 15 A)
Chevy Volt PHEV | 16 kWh, Li-mangán/NMC, folyadékhűtéssel ellátott, 181 kg. Hatótáv: 64 km tisztán elektromos módban | 4 óra konnektorról (230 V, 15 A)
Mitsubishi iMiEV | 16 kWh, 88 cellás, 4 cellás modulok, Li-ion. Energiasűrűség: 109 Wh/kg. Feszültség: 330 V. Hatótáv: 128 km | 7 óra konnektorról (230 V, 15 A)
Smart Fortwo ED | 16,5 kWh, 18650 Li-ion. Hatótáv: 136 km | 3,5 óra konnektorról (230 V, 15 A)

## Slide 47
BMW i3 | 22 kWh (18,8 kWh kivehető), LMO/NMC, 60 A prizmatikus cellák. Akkucsomag tömege: 204 kg Hatótáv: 130 – 160 km | ~4 óra otthon (230 V, 30 A); 30 perc villámtöltővel 80 %-ra (50 kW DC)
Nissan Leaf | 30 kWh; Li-mangán, 192 cellás léghűtéses. Akkucsomag tömege: 272 kg. Hatótáv: 250 km | 4 óra otthon (230 V, 30 A)
Tesla S | 70 kWh és 90kWh, 18650 NCA cellák 3,4 Ah, folyadékhűtéssel. A 90 kWh-ás csomag tömege: 540 kg. Hatótáv: 424 km. | 9 óra 10 kW-tal, 30 perc Tesla Superchargerrel 80 %-ra
Chevy Bolt | 60 kWh, 288 cella, folyadékhűtéssel. Hatótáv: 383 km (EPA) | 10 óra otthon (230 V, 30 A) 1 óra villámtöltővel 80 %-ra (50 kW DC)