## Slide 1: Műszaki rajz alapjai

## Slide 2: Definíció
A műszaki rajz valamilyen információhordozón rögzített, egyezményes szabályoknak megfelelően, grafikusan ábrázolt műszaki információ, amely rendszerint méretarányos
A műszaki rajz a mérnökök közötti kommunikáció elsődleges formája
A műszaki rajz egy olyan dokumentum, amely a tervező elképzeléseit, elgondolásait rögzíti és közvetíti a gépen dolgozó, illetve a szerelést és ellenőrzést végző dolgozónak.
A rajznak egyszerűnek, és egyértelműnek kell lennie.

## Slide 3: Műszaki rajz csoportosítása
Szakma szerint
Építész rajz
Géprajz
Célja szerint
Elvi rajz
Műhelyrajz
Kidolgozás módja szerint
Vázlatrajz
Szerkesztett rajz
Villamos rajz
Hálózati rajz
Kapcsolási rajz
Ceruzarajz
Tusrajz

## Slide 4: Műhelyrajzok csoportosítása
Műhelyrajz
Alkatrészrajz
Összeállítási rajz
Rész-összeállítási rajz
Csoport-összeállítási rajz
Teljes összeállítási rajz

## Slide 5: Szabványosítás
Tömegszerű gyártásban elvárjuk a különböző jellemzők állandóságát
A termékek jellemzőinek egységesítését szabványosításnak nevezzük
Az egységes értelmezést az egységes jelképrendszer biztosítja (pl. jelentéstartalommal ruházunk fel vonalakat)

## Slide 6: A szabvány fogalma
A szabvány1: „elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre, vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendezőhatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.”
1 a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény

## Slide 7
rendeltetésszerű használatra való alkalmasság: anyagösszetétel előírása, szakítószilárdság, folyáshatár, stb.
kompatibilitás: összetartozó elemek méreteinek összehangolása, pl.: csap-persely átmérők, tűrések,
csereszabatosság: pl.: villanyégő foglalat
termékvédelem: csomagolási, szállítási, kezelési, előírások,
kölcsönös megértés: egységes jelek, műszaki rajz szabványok
azonosíthatóság: tevékenység és eredmény összemérhető
vizsgálatok: a vizsgálatok eredményei összehasonlíthatók,
választékrendezés: gazdaságos méretsorok: tengelycsonk méretek, csavarméretek,
biztonság és környezetvédelem : a termékek és működésük a környezetet nem veszélyeztethetik, pl.: érintésvédelem,
A szabványok alkalmazásának előnyei:

## Slide 8
DE!
Bizonyos esetekben kötelezően betartandók:
Szerződések: ha a szerződő felek kikötik a szabvány kötelező alkalmazását.
Bírósági perek: ha a vitatott kérdéssel kapcsolatban létezik szabvány, akkor a bíróság az abban foglaltakat tekinti mérvadónak, még ha annak alkalmazása önkéntes is.
Jogszabállyal kötelezővé tett szabványok.
„E nemzeti szabványt a Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján teszi közzé. A szabvány alkalmazása a törvény alapján önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezően alkalmazandónak nyilvánítja.”
A SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA:
ÖNKÉNTES!

## Slide 9: Szabványosítás rendszere
Hatókörét tekintve a szabványokat öt csoportba lehet sorolni:
  Vállalati szabványok: termelési költségek csökkentése, nyereség-maximalizálás érdekében történik. Alkalmazkodik a váll. színvonalához.
  Szakmai szabványok: az azonos szakmához tartozók közös megállapodása
  Nemzeti szabványok: országonként eltérő, de felhasználhatják magasabb szintek is. (Szerve Mo.-on: Magyar Szabványügyi Testület
  Jele: MSZ)
  Regionális szabványok: nem kötelező erejűek, egy nagyobb gazdasági területet foglal magába
  Nemzetközi szabványok: az összes résztvevőt érinti
  Két legnagyobb szerve: ISO (Nemzetközi szabvány)
  IEC (Elektronikai bizottság)

## Slide 10: Nemzeti szabványosítás
A nemzeti szabványosítás célja
A nemzeti szabványosítással elő kell segíteni:
a) az általános és ismételten alkalmazható eljárások, műszaki megoldások közrebocsátásával a termelés korszerűsítését, a szolgáltatások színvonalának javítását,
b) a nemzetgazdasági igények érvényesítését a nemzetközi és az európai szabványosítási tevékenységben,
c) a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását,
d) a műszaki fejlesztés eredményeinek széles körű bevezetését,
e) az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és a biztonságot,
f) a megfelelőségtanúsítás követelményrendszerének kialakítását,
g) a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi elismertetését.

## Slide 11: Szabványosítás rendszere
Egyes szabványfajták kapcsolódása:
MSZ: nemzeti szabvány
ISO: nemzetközi szabvány
EN: európai szabvány
MSZ EN: európai uniós szabvány honosítása
MSZ ISO: nemzetközi szabvány honosítása
MSZ IEC: nemzetközi szabvány honosítása (elektrotechnika)
MSZ EN ISO: az Európai Unió által is elfogadott nemzetközi szabvány.

## Slide 12: Szabványok jelölés rendszere
MSZ EN ISO 5457:2000 Termékek műszaki dokumentációja. A rajzlapok kialakítása és méretei
Magyar szabvány jele
Nemzetközi szabvány jele
Azonosító szám
Kibocsátás éve
Cím (Szabvány megnevezése)
Európai uniós szabvány jele

## Slide 13: Szabványok fellelhetősége
MSZT honlap
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista

## Slide 14: Rajzlapok
MSZ EN ISO 5457:2000

## Slide 15: Rajzlapok

## Slide 16: Feliratmező
A műszaki dokumentumokat az azonosítás, az adminisztráció és az értelmezés céljából feliratmezővel látják el.
Egy vagy több, egymáshoz csatlakozó téglalap alakú mező
Ezek további mezőkre oszthatók
Szükséges információ
    Azonosító mező
    Kiegészítő információk

## Slide 17: Feliratmező
Azonosító mező:
  Nyilvántartási vagy azonosítási szám (rajzszám)
  A rajz címe (megnevezés)
  A rajz törvényes tulajdonosának neve

## Slide 18: Feliratmező
Azonosító mező:
MSZ EN ISO 5457
  Az olvasási irányból nézve a feliratmező jobb alsó sarkában kell elhelyezni
  A rajzterületet keretező vonallal azonos vonalvastagságú folytonos vonallal kell keretezni

## Slide 19: Feliratmező
Kiegészítő információk:
  Jelek: vetítési módra utaló jelkép, fő méretarány, ...
  Műszaki információk: alak és helyzettűrések jelölése, felületkikészítés módja, ...
  Adminisztrációs információk: rajzlap mérete, módosítási jel, ...

## Slide 20: Feliratmező

## Slide 21: Darabjegyzék
A műszaki rajzon ábrázolt szerkezeti egységek, részegységek és alkatrészek teljes jegyzéke, amely megadja a szükséges információt azok gyártásához vagy beszerzéséhez
Általában a rajz része, de lehet külön lap is

## Slide 22: Darabjegyzék

## Slide 23: Műszaki rajz vonalai - vonaltípusok
Műszaki rajzban használható vonalak (MSZ ISO 128)

## Slide 24: Műszaki rajz vonalai - vonalfajták
Vonalfajták

## Slide 25: Vékony vonalak

## Slide 26: Tagoló vonalak

## Slide 27: Tagoló vonalak

## Slide 28: Tagoló vonalak

## Slide 29: Tagoló vonalak

## Slide 30: Tagoló vonalak

## Slide 31: Tagoló vonalak

## Slide 32: Tagoló vonalak

## Slide 33: Tagoló vonalak

## Slide 34
Tagoló vonalak

## Slide 35: Méretvonalak

## Slide 36: Méret-segédvonalak

## Slide 37: Mutatóvonalak

## Slide 38: Vonalzat

## Slide 39: Ismétlődő elemek belső burkolóvonala

## Slide 40: Vastag vonalak

## Slide 41: Kontúrvonalak

## Slide 42: Kontúrvonalak

## Slide 43: Felületek határvonalai

## Slide 44: Az adott nézeten látható élek

## Slide 45: Az adott nézeten látható élek

## Slide 46: A nézési iránnyal párhuzamos felületek éle

## Slide 47: A nézési iránnyal párhuzamos felületek éle

## Slide 48: A nézési iránnyal párhuzamos felületek éle

## Slide 49: A nézési iránnyal párhuzamos felületek éle

## Slide 50: Éles vonalú (nem legömbölyített) áthatások

## Slide 51: Ismétlődő elemek külső burkolóvonala

## Slide 52: Metszetek nyomvonalának végei

## Slide 53: Szabadkézzel rajzolt (tört) vonalak

## Slide 54: Alkatrész elhagyott részének határa

## Slide 55: Alkatrész elhagyott részének határa

## Slide 56: Alkatrész elhagyott részének határa

## Slide 57: Kitörés határa

## Slide 58: Kitörés határa

## Slide 59: Résznézet határvonala

## Slide 60: Műszaki rajz vonalai - vonalfajták

## Slide 61: Szaggatott vonalak

## Slide 62: Nem látható, de az egyértelműséghez fontos élek ábrázolása (kerülni kell!)

## Slide 63
Pont-vonalak

## Slide 64: Forgástestek tengelye (középvonala)

## Slide 65: Szimmetrikus alkatrészek középvonala

## Slide 66: Osztókörök középvonala

## Slide 67: Furatok középvonala és szimmetria-tengelyei

## Slide 68: Szelvények nyomvonala

## Slide 69: VASTAG PONTVONAL
Hőkezelt, kikészített felület jelölésére

## Slide 70: Kétpont-vonalak

## Slide 71: Mozgó alkatrészek szélső helyzetei

## Slide 72: Mozgó alkatrészek szélső helyzetei

## Slide 73: Mozgó alkatrészek szélső helyzetei

## Slide 74: Mozgó alkatrészek szélső helyzetei

## Slide 75: Mozgó alkatrészek szélső helyzetei

## Slide 76: Mozgó alkatrészek szélső helyzetei

## Slide 77: Mozgó alkatrészek szélső helyzetei

## Slide 78: Csatlakozó alkatrészek körvonala

## Slide 79: Csatlakozó alkatrészek körvonala

## Slide 80: Alkatrész kiterített (gyártás előtti) alakjának körvonala

## Slide 81
Alkatrész kiterített (gyártás előtti) alakjának körvonala

## Slide 82: Szabványírás
Igények:
  Olvashatóság
  Egységesség
Típusai:
  Álló
  Dőlt

## Slide 83: Szabványírás

## Slide 84: Méretarányok műszaki rajzokon
Alkatrészeket nem lehet mindig a természetes nagyságukban rajzolni
Kicsinyítünk, nagyítunk
Definíció:
Méretaránynak a rajzon mérhető teljes (törés nélküli) hosszméret és a valóságos tárgy ugyanezen hosszméretének arányát nevezzük.

## Slide 85: Méretarányok műszaki rajzokon
Méretarányt csak az MSZ ISO 5455:1992 szerint lehet választani!
Természetes nagyság: 1:1
Kicsinyítés: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000
Nagyítás: 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1
Feliratmezőben fel kell tüntetni!
Egy rajzon belül többféle méretarányt is lehet alkalmazni ()

## Slide 86: Méretarányok műszaki rajzokon
M 1:2
M 2:1
M 1:1

## Slide 87: Vetületi ábrázolás
Térbeli alakzatok síkban való ábrázolásához vetületi ábrázolást kell alkalmazni.
A rajznak a tárgy háromirányú kiterjedését síkbeli ábrával kell meghatároznia.
A síkbeli ábra a tárgynak síkra vetített képe, vetülete
Vetítési módok:
  Centrális
  Párhuzamos

## Slide 88: Vetületi ábrázolás
Centrális (Perspektíva):
Egy pontból induló vetítősugarak
A „C” pont véges közelségben van
Szemléletes ábra nagy tárgyakhoz
A vetületi képek torzulnak
Műszaki rajzok készítésére nem alkalmas!!

## Slide 89: Vetületi ábrázolás
Párhuzamos:
A vetítési középpont a végtelenben
Vetítő egyenesek párhuzamosak
Vetítő egyenesek a képsíkra lehetnek:
    merőlegesek
    ferde szögűek
Műszaki rajzok készítésére nem alkalmas!!
Műszaki rajzok készítésére alkalmas!!

## Slide 90
Egyméretű (izometrikus) axonometria
a) egymással 120 -os szöget bezáró három tengely;
b) mindhárom tengely irányában azonos méret.

## Slide 91
Kétméretű axonometria

## Slide 92
Frontális axonometria

## Slide 94: Perspektivikus ábrázolás

## Slide 95: Vetületi ábrázolás
Monge féle kétképsíkos ábrázolás:

## Slide 100: Vetületi ábrázolás
Három képsíkos ábrázolás:

## Slide 101: Vetületi ábrázolás
Három képsíkos ábrázolás:

## Slide 102: Vetületi ábrázolás
Nézetek létrehozása:

## Slide 103: A vetületképzés szempontjai

## Slide 104: Az alkatrész beállítása a képsíkokhoz képest
Lehetőleg az elölnézet adja a legtöbb információt (a rajz főnézete általában az alkatrész elölnézete)
Az alkatrész lehetőleg a végleges beépítési helyzetben legyen
Az alkatrész szimmetriatengelyei a képsíkokkal párhuzamosak vagy rájuk merőlegesek legyenek
Az alkatrész sík felületei a képsíkokkal párhuzamosak vagy rájuk merőlegesek legyenek
A szükséges vetületek száma
Maximálisan annyi vetület kell, amennyi az alkatrész egyértelmű ábrázolásához éppen szükséges
Minél kevesebb, annál jobb

## Slide 105
NÉZETEK

## Slide 106
A nézet:
a tárgy kontúrvonalait, közbenső éleit és egyéb részleteket ábrázoló vetület (az alkatrész valódi alakjának vetületei).
A nézetkészítés célja: az alkatrész külső formájának egyértelmű megjelenítése

## Slide 107: A NÉZETEK ELHELYEZÉSI RENDJE
a tárgyat a képsíkrendszerben úgy kell elhelyezni, hogy a vetületeket lehetőleg valódi nagyságban lehessen látni, torzult méretet a rajzon nem lehet megadni.
a képsíkokat mindig csak odaképzeljük, de a géprajzban sohasem ábrázoljuk (képsíktengelyt nem rajzolunk).

## Slide 108: A NÉZETEK ELHELYEZÉSI RENDJE
A tárgy és a képsík egymáshoz viszonyított helyzete kétféle lehet (MSZ EN ISO 5456:2000):
az európai vetítési mód
az amerikai vetítési mód

## Slide 109: Az európai vetítési mód:
a képsík a szemlélő szempontjából a tárgy mögött helyezkedik el („E” módszer),

## Slide 110: Vetületi ábrázolás
Európai nézetrend:
Jelölése:

## Slide 111: Az amerikai vetítési mód:
a képsík a szemlélő és a tárgy között helyezkedik el („A” módszer).

## Slide 112: Vetületi ábrázolás
Amerikai nézetrend:
Jelölése:

## Slide 114: KÜLÖNLEGES NÉZETEK

## Slide 115: A rendezett vetületektől eltérő nézetelhelyezés
Célja: a rajz áttekinthetőbb összképének kialakítása
Indoka: nincs hely ott, ahova tenni kellene
Jelölése: nézési irány megadásával

## Slide 116: Résznézet
Célja: valamely részlet torzulásmentes ábrázolása
Elhelyezése: a nézetrendtől eltérően (a tárgyrészlet IV. képe)
Jelölése: nézési irány megadásával

## Slide 117: Részvetület (az érdektelen részletet elhagyjuk)

## Slide 118: Helyi nézet
Célja: valamely részlet „kiegészítő” magyarázata

## Slide 119: Helyi nézet

## Slide 120: Helyi nézet

## Slide 121: Kiemelt részlet
Célja: valamely a részlet kinagyítása

## Slide 122: Kiemelt részlet

## Slide 123
A METSZETEK

## Slide 124
A metszetkészítés célja
Metszet: a tárgy képzeletbeli metszősíkkal való metszése, majd a metszősík és a szemünk közötti részek eltávolítása után készített vetület, amely a metszősíkba eső és a metszősík mögött lévő részeket ábrázolja.
üreges alkatrészek belső részleteinek megjelenítése

## Slide 125: A metszetkészítés lépései
Az alkatrész képzeletbeli elmetszése a metszősík mentén
Az elülső (nézőhöz közelebb álló) rész képzeletbeli elhagyása
A maradék rész ábrázolása nézetként
Az elmetszett anyag jelölése

## Slide 126
A METSZETEK KELETKEZÉSE
az S3 síkkal készített hosszmetszetet,
az S2 síkkal készített keresztmetszetet,
az S1 síkkal készített szintmetszetet.

## Slide 127
AZ ELMETSZETT TEST ANYAGÁNAK JELÖLÉSE

## Slide 129
A METSZETT FELÜLET
JELÖLÉSE
A metszett felületeket (a metszet szelvényét):
a kontúrvonalhoz, vagy
a közép-, ill. tengelyvonalhoz
45°-os szög alatt hajló, egymással párhuzamos vékony folytonos vonallal rajzolt vonalzattal jelöljük.
A vonalzat sűrűsége a metszett felület nagyságához igazodóan kb. 1,5-10 mm (a minimális távolság a kontúrvonal vastagságának kétszerese).

## Slide 130
A vonalzat rajzolási szabályai
Vonalvastagság: Vékony
Dőlésszög: a kontúrhoz képest 45o
Vonalak sűrűsége: 1-10 mm , a vastagvonalnak legalább kétszerese)
Egy alkatrész metszetei azonosan vonalazandók

## Slide 131: Több látható alkatrész VONALZATA
Csatlakozó alkatrészek vonalkázása:
különböző irányú
különböző sűrűségű

## Slide 132: VONALZAT egyszerűsítések
Nagy felületeket elegendő a kontúrvonal mentén vonalkázni
Vékony keresztmetszeteket feketíteni kell. (Köztük 0,7 mm-es rés hagyandó)

## Slide 133
A METSZETEK HELYÉNEK JELÖLÉSE

## Slide 134
Nem kell jelölni a nyomvonalat, ha
— a metszősík szimmetriasík,
— csak egy metszet készül a tárgyról,
— a metszetet a vetületrendnek megfelelően helyezzük el.

## Slide 135
Jelölni kell a nyomvonalat, ha
— a metszősík helye nem egyértelmű, vagy
— több metszősík van.

## Slide 136: A METSZETEK FAJTÁI
A metszetet készülhet egy metszősíkkal: egyszerű metszet Ez terjedelme szerint lehet:
teljes metszet,
félmetszet,
részmetszet, kitörés.
Két vagy több metszősíkkal készült metszet: összetett metszet.
Ez lehet:
lépcsős metszet, – a metszősíkok párhuzamosak,
befordított metszet, – két vagy (ritkán) három összefüggő síkkal való metszés.

## Slide 137: Teljes metszet
Vetítési irányban elhelyezett
metszet
Nem vetítési irányban
elhelyezett metszet

## Slide 138: Teljes metszet elforgatva

## Slide 139: Félmetszet

## Slide 140: Félnézet-félmetszet

## Slide 141: Félnézet-félmetszet

## Slide 142: Félnézet-félmetszet

## Slide 143: Félnézet-félmetszet

## Slide 144
Metszetkészítés, ha a szimmetriatengelyre látható él esik

## Slide 145: Kitörés

## Slide 146: Kitörés

## Slide 147: Kitörés

## Slide 148
Lépcsős metszet

## Slide 149
Lépcsős metszet

## Slide 150
Lépcsős metszet

## Slide 151
Lépcsős metszet

## Slide 152
Lépcsős metszet

## Slide 153: Beforgatott metszet

## Slide 154
Mikor nem rajzolunk metszeteket?
amikor a metszet nem mutat többet, mint a nézet, esetleg félreértésre adhatna okot.

## Slide 155
Csavar
Csapszeg
Ék, retesz
Szegecs
Hossztengelyükkel párhuzamosan nem metszhető alkatrészek
tömör alkatrészeket (tengely, csavar, szegecs, csapszeg, ék, retesz stb.) hossztengelyükkel párhuzamos síkkal nem metszünk

## Slide 156
Bordák, küllők
bordákat, küllőket nézetben kell rajzolni a hosszmetszet rajzán is. (Keresztmetszetben a bordát és a küllőt is lehet metszeni.)

## Slide 157
SZELVÉNYEK
Szelvény: a metszetnek a metszősíkban levő része.

## Slide 158
A szelvénykészítés célja:
az alkatrész metszősíkba eső geometriai alakjának ábrázolása

## Slide 159: „Széteső” szelvények ábrázolása
Ábrázolási előírás: A „széteső” szelvényrészeket össze kell kötni

## Slide 160
A SZELVÉNYEK ELHELYEZÉSI MÓDJAI

## Slide 161: Szelvény a nézet közelében, pontvonallal azonosítva

## Slide 162: Szelvény betűkkel azonosítva
(lehet elforgatva is)

## Slide 163: Beforgatott szelvény
Vékony folytonos vonallal kontúrozva, vonalkázva
(Azonosításra nincs szükség)

## Slide 164: Szelvénysorozat I.
Azonosítani kell, ha a szelvény helyzete nem egyértelmű

## Slide 165
Azonosítani kell, ha a szelvény helyzete nem egyértelmű
Szelvénysorozat II.